Ponavljanje gradiva iz fizike

Ponoviti gradivo iz oblasti:

- Termodinamika ( Rad i toplota, I i II zakon termodinamike, Karnoov kružni proces... )

- Elektrodinamika ( Prenošenje naboja, jačina i gustina struje, Omov zakon, električna struja u metalima, poluprovodnicima, tečnostima i gasovima )

Uraditi zadatke:

1. Na temperaturi 200C gas nitrogen čija je masa 8 g, nalazi se pod pritiskom 150 kPa. Nakon zagrijavanja pri stalnom pritisku zapremina gasa je 15 l.

a) Koliki rad je izvršio gas?

b) Kolika je dovedena količina toplote ako se unutrašnja energija gasa povećala za 4 kJ? M = 28 g/mol

2. Toplotni motor u jednom ciklusu izvrši rad od 80 kJ. Temperatura grijača je 1800C, a temperatura hladnjaka 200C. Odredi:

a) koeficijent korisnog djelovanja,

b) količinu toplote koju motor uzme od grijača,

c) količinu toplote koja ostaje neiskorištena.

3. Gustina struje kroz provodnik presjeka 1,2 mm2 iznosi 2 A/mm2. Koliko elektrona prođe kroz provodnik za 0,4 s?

4. Koliki je napon na krajevima provodnika otpora 5 Ω ako kroz njegov presjek svake sekunde protekne 1,56∙1019 elektrona?